附件1 压标委五届五次会议标准审查修改意见

1  《核电用隔膜压缩机 技术条件》（JB/T）

1.1 基本要求中，删除“应符合核电设计院对隔膜压缩机的专项要求”这一非标准专用语句。并将标准中“核电设计院”统一改为“核电设计单位”。

1.2 标准中建议给出隔膜压缩机核安全等级、质保等级、抗震类别等术语及代号的国家法规规程的名称说明。

1.3 隔膜压缩机设计寿命及易损件更换周期建议分条叙述。

1.4 隔膜压缩机振动烈度指标及主机清洁度指标由原来的不大于28mm/s和800mg，分别提高到不大于18mm/s和300mg，以区别普通民用隔膜压缩机。

1.5 材料要求中建议列入国家新制定的核电站设备专用的不锈钢管材等国家标准，供设计制造参考使用。

1.6 冷却器及管路章节中，所有“焊缝”术语统一按新的国家标准改为“焊接接头”。

1.7 建议给出抗震试验方法或规程的相应标准或技术文件名称。

委员审查认为，标准从核电隔膜压缩机的设计、制造、检验等方面提出了一系列详尽的要求，包括设计寿命、材料选择、产品性能、抗震防辐射、安全性、密封性、焊接工艺及焊接接头检验、资质要求等，以便能确保核电隔膜压缩机的设计制造质量和产品的可靠运行。

标准的制定一方面将统一我国核电隔膜压缩机的设计制造检验要求，对加快实现核电隔膜压缩机产品的设计自主化和设备国产化具有重要作用。另一方面，标准的制定将填补核电压缩机标准体系的空缺，为今后进一步开展后续核电压缩机标准（如液压试验、氦渗漏检验等）打下基础，对逐渐建立和形成适合我国国情的、科学的、统一的核电压缩机标准体系具有现实意义。

2  《中压单螺杆空气压缩机》（JB/T）

2.1 范围章中，由于1.6MPa压力档的产品已有国家标准规定，所以将压力范围改为2～4MPa，同时删去参数和性能章节中1.6MPa档的各流量和比功率数值。

2.2 明确标准适用于喷油单螺杆，移动式单螺杆空压机参照使用。

2.3 引用标准中删除不再引用的移动压缩机底盘标准，要求及试验章节中也删除相应的“底盘”要求。

2.4 表1和表2中取消单级和两级压缩的区别，统一规定应达到的基本流量和比功率指标，并使各指标参数衔接平稳，先进合理。

2.5 规定工况中油冷却器冷却水量术语及单位明确成每千瓦空压机所需的冷却水流量，单位为“L/h” ，具体数值由原来的45提高到48。

2.6 表3中删除移动式机型的噪声指标，表4中清洁度指标同样不再区分单级和两级压缩，重新整合各规定值。

2.7 空压机排气温度的限制要求按“空压机安全要求”国家标准的要求编写，以使标准间相互协调统一。

2.8 安全阀开启压力术语改为整定压力。删除原送审稿中非本标准范围的20MPa及以上安全阀整定压力的要求内容。

2.9 材料要求中，将铝合金铸件和铝合金压铸件分别列出，并规定各自应符合的材料标准。

2.10 型式检验中，明确24h的型式检验不做主机拆卸检验。

委员审查认为：该标准是根据压缩机行业发展需要而提出制定的，标准的产品参数涵盖了目前国内各主流产品。标准的制定，从设计、制造、试验和检验等方面提出了全面且规范的要求，反映当今国内中压单螺杆空气压缩机的设计制造水平。同时标准的制定，可以规范市场秩序，引导产业发展，促进产业结构的调整与优化，为用户选型、验收提供依据。

3 《螺杆活塞串联压缩机组》（JB/T）

3.1 适用范围改用功率和压力参数表示，具体为电机总功率不大于1000kW，额定排气压力不大于45MPa。

3.2 术语章节中增补JB/T9107《往复压缩机术语》的引用，串联机组的定义中共用底盘改为共用底架。

3.3 由于现行的《中高压往复活塞空压机》标准规定的最高压力为45MPa，为协调，将本标准中50MPa一档压力及相应的指标参数删除。

3.4 规定工况中冷却水流量术语及单位明确为每千瓦压缩机所需冷却水流量，单位（L/h）。

3.5 表3中电机总功率建议分段划分，并使其连续地覆盖整个系列。

3.6 由于螺杆机喷油量的可变性，使活塞机的耗油量变成不确定和不可测，所以删除串联机组油耗量这一无实际意义且不可测的指标要求。建议今后积累串联机组排气含油量的数据，并以此来控制机组排出空气的品质。

3.7 压力容器要求条款中，由于GB150适用的压力范围仅到35MPa，超限的范围不能直接应用GB150，需按其他技术文件规定。所以规定压力容器应符合GB150或其他相关技术文件的要求。

3.8 自动保护条款中将“曲轴箱润滑油压过低”改为“活塞压缩机润滑油供油压力过低”；停机要求中补充停机（顺序）原则、要求及说明内容。

3.9  材料要求中，将铝合金铸件和铝合金压铸件分别列出，并规定各自应符合的材料标准。

3.10 型式检验中，明确24h的型式检验不做主机拆卸检验。

3.11 出厂检验中将“测量机组总轴功率”改为“测量机组的总功率”。

委员审查认为：螺杆活塞串联机组作为大排量高压力的新型产品已经在石化、石油勘探、天然气工业、军工等行业得到越来越广泛地应用，标准的制定有利于更好地促进该类产品的健康发展，优化产品结构，规范性能参数、统一制造要求。

标准按照螺杆活塞机的各自特点，合理计算匹配了总电机功率下串联机组的流量参数。为保证机组的安全可靠运行，标准从排气温度限值、润滑油系统要求、安全阀、报警保护装置等多方面提出安全要求，可满足各领域对该类机型和产品的设计选型、制造验收的需求。

4  JB/T9103《往复活塞乙炔压缩机》

4.1 范围中补充2.5MPa以下的乙炔气压缩机可参照使用。

4.2 表1中删除22kW、1.8m3/min一档，补充37kW一档的流量参数，并使前后流量衔接。

4.3 表2中以功率参数分档，容积比能改为比功率，数值按比功率单位（kW/m3·min-1）换算确定。

4.4 删除气缸、气路部位连接采用全密封结构这一不明确的要求。

4.5 删除附属设备宜采用不锈钢材料的要求。

4.6 补充规定管路、法兰、阀件的压力等级、管径、流速等设计要求。

4.7 保护装置明确应报警并停车。

4.8 删除不属压缩机制造考核的运转率要求及相应的计算公式。

4.9 试验方法中补充规定空气介质试验的工况和试验规程。

4.10 型式检验项目的条款及要求进行适当的归类和合并。

4.11由于乙炔气压缩机属工艺压缩机范畴，基本为单件小批量生产，所以删除按年产量按批抽样检验这一不属于工艺压缩机特性的要求。

4.12 测试仪器中建议规定仪器的测量精度而不规定具体哪种类型的常规仪器，以鼓励使用传感器等更先进的仪器仪表。

4.13 附录中条文引用的前后对应关系个别有误，应核查后纠正。

委员审查认为：该标准是对原JB/T9103.1-1999《乙炔压缩机技术条件》和JB/T9103.2-1999《乙炔压缩机试验方法》两项标准的修订，同时合并成一个完整的产品标准。标准修订考虑了乙炔压缩机的发展情况，尤其是为对新兴产业溶解乙炔站内的生产设备进行培育，所以标准适用范围做了扩大，很好地满足了行业发展的需求。从安全的角度出发，标准修订时提出了乙炔压缩机基本安全要求应符合工艺压缩机安全要求的标准，报警停车保护项目增加油压、水压、排气温度等超限保护项目，以便确保该类易燃易爆压缩机的安全运行。试验方法由原来的独立标准并入到产品标准，条文编排也做了编辑性修改，方便了标准的使用。

5  JB/T 2409《螺杆压缩机转子和同步齿轮 基本参数及尺寸》

5.1 表3、表4中的导程代号（T）应按阳转子、阴转子加以区分，分别以T1和T2表示。

5.2 表3的排版和幅面前后不一致，应予以统一。

委员审查认为：该标准是对原JB/T 2409-1999《螺杆压缩机转子和同步齿轮 基本参数及尺寸》的修订。

本次标准修订增加了二档转子和同步齿轮公称直径，增加了二档转子导程，扩大了标准的额定排气压力和公称容积流量的范围。标准的修订对扩展和优化螺杆压缩机产品具有积极的推进作用，并为螺杆压缩机的设计研发人员提供设计依据和指导。

6  JB/T2589《容积式压缩机 型号编制方法》

6.1 标准中公称排气压力统一改成额定排气压力。

6.2 型号方框中，额定排气压力的释义，改为压力，同时规定：常压吸气时，不标吸气压力，仅标排气压力；非常压吸气时，标注吸气压力和排气压力。

6.3 表1中增加迷宫压缩机的代号：MG。

6.4 原送审稿3.10中风冷代号F、移动机代号Y、车装机代号C并入表2。原表2中删除不属于压缩机本身结构特性的永磁、变频代号。

委员审查认为：该标准是对原JB/T2589-1999《容积式压缩机 型号编制方法》的修订。

标准修订充分考虑了近年来涌现的各种新的压缩机机型，力求涵盖各种产品；全面的示例，诠释了各类机型的型号编制。标准可供行业产品型号编制指导，并为管理部门对压缩机产品的管理提供依据。

7  JB/T9107《往复压缩机 术语》

7.1 删除新增的几个CNG压缩机术语，因其只是指某种压缩介质的压缩机，术语不细化到各类介质。

7.2 增加液压压缩机这一新结构压缩机的术语。

7.3 动力用压缩机，改为一般用，以和现行压缩机标准名称一致，动力用压缩机作为同义词保留。

7.4 油过滤器术语条目下的粗、细、精过滤器术语并入油过滤器条目内，不再独立定义。

7.5 中体、接筒等术语及英文名称，建议按采用国际标准制定的工艺用压缩机产品标准的相关内容来核对确定。

委员审查认为：该标准是对原JB/T 9107-1999《往复压缩机 术语》的修订。

修订时，新增、调整、补充的术语达100余条。使标准的术语简洁明了，定义内容更加确切和符合实际使用。新增的条目很好地反映了新产品的应用和发展。标准的修订为规范压缩机技术文件的词语和定义提供了帮助和指导。