附件1. 压标委六届四次会议标准审查意见

一、《压缩空气 能效评估》

1. 标准3.1.2、3.2.1、7.14.4条中的“虚假需求”是由于系统未进行合理调节而造成的空气浪费，统一修改为更贴切的“假性需求”；

2. 条文层次中多处出现通则、概述等条文标题，且上下不统一。虽然原文都为“General”，但为明晰层次关系，规定第一层次条文标题为“通则”，第二及以下条文标题为“概述”；

3. 全文中的“二级存储容器”修改为“辅存储容器”，以和“主存储容器”对应；

4. 标准4.4条规定了评估小组在评估活动中获取评估对象设备、资源及信息的权限，故原“…信息数据库”应修改为更贴切的“…信息使用权限”；

5. 标准6.3、6.4、6.5 “压力曲线”、“流量曲线”、及“功率曲线”条款下加注说明曲线的表述方式可以是图、表或文字等；原“压力特性”、“流量特性”及“功率特性”中的“特性”统一修改为“类别”；

6. 文中出现的“进口压力”和“吸气压力”统一改为“吸气压力”，以全文统一，并与压缩机行业术语标准保持一致；

7. 标准6.5.3.1及附图C.1中的compressor (stand-alone)统一翻译为“压缩机（单机）”，compressor package翻译为“压缩机组”；

8. 标准6.5.3.1 f）中的“condensate systems”应是指冷凝液处理的综合系统，包括冷凝液的油水分离、排放等，因此“冷凝系统”应改为“冷凝液系统”；

9. 标准8.5“虚假高压需求Perceived high-pressure demand” 应理解为按照现有系统设计确实需要的高压需求，但这种高压需求通过优化可以降低，因此修改为更合适的“非真实高压需求”。

10. 全文的“空气纯度”统一修改为“空气净化等级”，以和其他净化标准统一；

11. 附表B.1中相关地址信息的写法按照我国常用习惯进行调整；

12. 附表B.5中比功率的概念应为“功率/容积流量”，即“能量”改为“功率”；

13. 附表C.3中“温度”翻译有误，原文为“Heat recovery”，应译为“热回收”；

14. 附表C.6中冷却方式“空气/空气、空气/液体”按我国习惯改为“风冷、液冷”，以和其他压缩机行业标准一致；

15. 附表D.4中过滤器的分类应尊重原文，“除油型、吸附型”按原文修改为“凝聚型”和“除油蒸气”，同时凝聚型包含除悬浮油及其他介质，改为“除悬浮油”后则范围变小。

委员审查认为：压缩空气能效评估是对整个压缩空气系统进行全面的诊断，分析压缩空气系统存在的主要问题，从而建立起一套完整的压缩空气系统能量消耗的评价体系。标准通过修改采用的方式对国际标准ISO 11011-2013进行转化，确保标准技术内容与国际标准保持一致。标准的制定可提高整个系统的运行效率和能源利用率，而标准的实施则可以将压缩空气系统的能效评估制度化、常规化，以确保整个系统时时在监控之内。

二、《螺杆水蒸气压缩机》

1．按GB/T 4976《压缩机 分类》的规定及水蒸气的标准写法，标准名称由“螺杆式水蒸汽压缩机”修改为“螺杆水蒸气压缩机”。

2. 范围章节中标准的主要内容按GB/T 1.1的要求用规范的语句修改。

3..明确转子用锻件制造。

4. 同步齿轮等回转部件动平衡试验评定等级要求过高，改为G2.5级。

5. 删除“安全阀应符合TSG ZF001的规定”这一用于监察安全阀制造的条款。

6. 噪声声压级不宜超过85dB（A）改为噪声按GB/T 25357的规定。

7. 全文中的焊缝按容标规定修改为焊接接头。

8.由于已明确容器及管道应符合GB/T 150和GB 50316的规定，所以删除容器及管道焊接接头检测的重复性条款。

9. 机械运转试验时间由2h延长至4h。

10. 文中“蒸汽”和“水蒸汽”统一用“水蒸气”表述。

11. 文中出现的“性能试验”和“蒸汽试验”统一为“性能试验”，以全文统一。

委员审查认为：螺杆水蒸气压缩机标准的制定，对产品性能和制造检验提供了统一的要求，有利于维护市场竞争的有序性，促进产品的健康发展。同时，标准的制定和实施，对响应国家节能减排政策、提高能源利用效率、促进机械蒸汽再压缩技术的推广及应用均具有十分重要的作用。

三、《吹瓶用往复活塞空气压缩机》

1.结构形式中，不分驱动电动机功率，只规定具体结构。

3.水冷机冷却水量单位改为每千瓦功率消耗的水量，单位为L/h。

4.易损件中填料的寿命不应低于中、高压往复机的要求。

5.做防锈处理的管路应是撬内所有管路。

6.型式检验时的高温试验，试制的样机试验时间由1h延长至2h；停产后恢复生产的样机，补充高温试验要求，试验时间为1h。

6.产品铭牌内容的序号编排有误，重新修改。

委员审查认为：标准除规定压缩机流量、比功率及制造检验要求外，还明确规定了压缩空气的质量要求（固体颗粒、含油量、湿度）。既考虑了食品饮料行业空气品质的安全要求，又考虑了行业对压缩机节能降耗的期望水平。标准的制定有利于食品饮料行业用压缩机产品整体水平提高，并能为用户提供更加节能的产品及更高品质的压缩空气。

四、《容积式压缩机用钢锻件》

1. 表5中20Cr13和30Cr13的力学性能数值有误，重新确认。

2. “屈服强度”应为“规定塑性延伸强度”； “冲击吸收功”应为“冲击吸收能量”，符号为KU2或KV2。

3. 锻件质量要求条款中用Ⅰ、Ⅱ类锻件替代零部件名称，以免罗列不全。

4. GB/T 6394标准已有2017版，重新确认引用的要求在新2017版中的规定。

5.Ⅰ、Ⅱ类锻件的检验项目中补充渗透检验。

6. 全文中超声波探伤修改为超声检测。

委员审查认为：本次修订时更新了压缩机用钢锻件的牌号、化学成分、力学性能和钢锻件的分类；新增了合金钢锻件的质量等级的分级；对无损检测的缺陷评定内容做了增补和调整；新增锻件的统一数字代号表示法。通过此次标准的修订，将进一步提高和稳定钢锻件的制造质量，进而有利于我国装备类压缩机产品质量及可靠性的提升。。

五、《往复活塞压缩机 连杆小头衬套》

1. 图1中删除过约束尺寸s，衬套外径D改为DH。

2. 外圆和内圆周向油槽衬套的代号改为用“W”和“N” （即 “外”和“内”的汉语拼音第一个字母）表示。

3. 化学成分检验和力学性能检验按不同基体材料、不同检验项目应遵循的检验标准分别表述。

4. 明确化学成分的检验方法除化学分析法外允许使用光谱分析法。

5. 检验规则中删除在化学成分检验中分析主要元素这一不明确的要求。

6. 衬套贮存保质期应长于压缩机整机，故规定保质期为18个月。

7. 检验规则章下各条有无条题应统一。

委员审查认为：标准修订时扩大了适用的尺寸范围，新增多层衬套的结构，补充更新了材料，增加了检验项目及检验方法。标准的修订进一步完善了往复活塞压缩机小头衬套的设计和生产，有利于产品的标准化和系列化；新材料的应用可有效延长衬套的使用寿命，更好地提高压缩机工作的可靠性。

六、《无油润滑往复活塞食用二氧化碳压缩机　技术条件》

1. 取消流量正偏差要求。

2. 删除TSG 21和TSG ZF001这两个用于监察安全阀制造的标准，改为安全阀应符合JB/T 6441的规定。

3. 规定气缸应为缸套结构，缸套材料宜选用不锈钢

4. 要求章节按性能、安全、材料、成套等进行细分和归纳。

5. 功率大于450kW的压缩机组清洁度不予考核。

委员审查认为：标准修订时修改和补充了性能、安全、整机考核等要求，规定了无油润滑部件，提出了设计使用寿命要求等。标准的修订进一步保障了无油润滑往复活塞食用二氧化碳压缩机长期可靠的运行。

七、《一般用干螺杆空气压缩机》

1.在型式章节中增加对干螺杆空压机结构型式的描述。

2.压缩机主电机输入功率改为压缩机机组输入功率，以规定其与电机额定功率的限制要求。

3.删除“安全阀应符合TSG ZF001的规定”这一用于监察安全阀制造的条款。

4. 补充控制柜安全要求应符合GB 5226.1和GB 22207的规定，且应有明显的接地标识。

5.型式检验中补充清洁度检查要求。

委员审查认为：本次修订时扩大了标准适用的范围，覆盖了单级干螺杆产品，补充了机组输入比功率指标，增加了电机服务系数限值要求和压缩空气含油量增量的要求及试验方法。 修订后的标准体现了近年干螺杆空压机技术的发展，更好的体现干螺杆无油润滑的特性，更直观地反映机组实际使用的能耗状况，为未来产品的能效考核和节能认证需要提供可能。

八、《中、高压往复活塞空气压缩机》

1.在范围章节补充本标准也适用于出厂不带驱动电动机的空压机。

2.水冷机冷却水量单位改为每千瓦功率消耗的水量，单位为L/h。

3.易损件中填料的寿命按有油润滑和无油润滑分别规定。压差小于10MPa时，有油润滑时寿命4000h提高至6000h，无油润滑时寿命为4000h；压差大于10MPa时，有油润滑时寿命4000h，无油润滑不规定。

4.明确压力超过35MPa的容器可采用有限元法在内的应力分析进行计算和评定。

5.空压机油温和排气温度在整个型式检验运行期间均不应超过本标准规定的温度限值，因此删去“高温试验时”这一限制条件。

委员审查认为：本次标准修订提高了空压机流量、比功率等性能指标的要求，新增了机组输入比功率要求和国家电气设备安全技术规范的引用，补充了安全阀整定压力值等内容。修订后的标准可以更准确地反映产品的能耗特性，同时标准的修订对于提高产品技术水平、提升行业产品整体性能、保证产品的安全运行、更多开发节能型产品等均有很好的促进作用。

2018年11月02日于浙江宁波